導電性を備えた耐摩耗性部品を3Dプリント

SLS方式用新材質 イグリデュールI8-ESD

イグス（本社ドイツ）は、ESD対策が必要な耐摩耗性部品をお客様のご要望に応じて優れたコスト効率で作成できるよう、SLS方式の3Dプリンター用に新材質「イグリデュールI8-ESD」を開発しました。イグリデュールI8-ESDで作成した部品は導電性を備え、静電気を嫌う産業分野において安全な製造ラインを実現します。

電子産業や半導体産業で使われる耐摩耗性部品には、耐久性だけでなく、静電破壊を防ぐために導電性が求められます。導電性を備えた特殊部品の迅速な製造を実現するため、この度イグスはSLS方式用3Dプリント材質「イグリデュール I8-ESD」を開発しました。SLS方式のメリットとして、プリント後の未焼結パウダーは再利用できるため無駄がなく、プラスチック廃棄物の削減に貢献します。さらにプリントした部品はリサイクルが可能です。イグリデュール I8-ESD製部品はイグスの全ての材質と同じく無潤滑で、構造的に安定しています。また、体積抵抗率は3×107 Ω・cmで静電気対策が必要な用途に適しているだけでなく、材質自体が黒色なため着色作業が不要でコスト削減や納期短縮を実現します。

イグリデュールI8-ESDの優れた耐摩耗性

イグスは、広さ3,800㎡のイグス試験施設において多くのトライボポリマー製品試験を行っています。SLS方式で作成したイグリデュールI8-ESD製部品は、揺動時の摩耗試験においてPA12製3Dプリント部品の約2倍の耐摩耗性を示しました。また、直動時の摩耗試験でも優れた性能を実証しました。

この新材質は、お客様自身で加工していただくことも、イグス3Dプリントサービスをご利用いただくこともます。イグスのオンライン3Dプリントサービスをご利用いただく場合は、STEPファイルをアップロードするだけで簡単にご注文いただけます。

イグリデュールI8-ESDについて詳しくはこちら

https://www.igus.co.jp/info/3d-printing-esd

3Dプリントサービスについて詳しくはこちら

https://www.igus.co.jp/3dprintservice

以上

イグス株式会社

〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-2-1　アルカセントラル15階

Tel: 03（5819）2030（代表）

https://www.igus.co.jp

| ＜製品についてのお問い合わせ＞ Tel: 03 (5819) 2500 Fax: 03 (5819) 2055 E-mail: helpdesk@igus.co.jp | ＜プレスリリースについてのお問い合わせ＞ Tel: 03 (5819) 2057 Fax: 03 (5819) 2055 E-mail: aokumura@igus.net |
| --- | --- |

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", “motion plastics”は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex"は、イグス株式会社の登録商標です。